## Slide 1
서브라이선스 IP Pin name 부여 규칙
Doc #: RS-QM-LSW-240201
Doc grade: G1

## Slide 2
1. 서브라이선스 IP _ Pin name 부여규칙
변경상황 | 예시 | 부여규칙 | 부여규칙 설명
Master / Slave lane 추가 | M4M4M4 S4S4S4 | M_DNDATA0_A0  M#_DNDATA0_A0 | # 는 숫자로 부여한다. 0,1,2,3.... 중 0은 생략한다. (Master : M , Slave : S)
Master / Slave lane 변경 | M4M22 S4S22 | M_DNCLK_A0  M_DNCLK_A0_? | ?은 문자(A,B,C--)로 부여한다. (0번 CLK은 Null 이고, 2nd CLK이후 부터 _A, B.... 부여된다. (Master : M , Slave : S)
Master / Slave lane 추가 & 변경 | M4M22M22 S4S22S22 | M_DNCLK_A0  M#_DNCLK_A0_? | #(0,1,2..”0은 생략) 은 숫자로 부여, ?(A,B,C...)는 문자로 부여한다. – 상기의 Rule이 동일 적용 (Master : M , Slave : S)
1.1 상황별 PIN name 부여 규칙
Note 1: Configuration 변경 시 Pin name은 SF로부터 이관된 Datasheet의 Pin에서 확장되어 적용한다.
Note 2: 상기의 규칙은 D-PHY Only / C-PHY Only / CDPHY Combo 공통으로 적용된다.
M#_DNDATA0_A0_?
Datasheet상의 정의된 Pin name
Master / Slave 갯수 구분
Lane 구성 변경시의 구분

## Slide 3
1. 서브라이선스 IP _ Pin name 부여규칙
변경상황 | 예시 | 부여규칙 | 부여규칙 설명
Master / Slave lane 추가 | M4M4M4 S4S4S4 | M0_DNCLK0_A0  M#_DNCLK0_A0, | # 은 숫자로 부여한다. 0,1,2,3.... (Master : M , Slave : S)
Master / Slave lane 변경 | M4M22 S4S22 | M0_DNCLK0_A0  M0_DNCLK0_A0, M0_DNCLK1_A0 | 추가된 Clock Lane에 대하여 1을 부여한다. (Master : M , Slave : S)
Master / Slave lane 추가 & 변경 | M4M22M22 S4S22S22 | M0_DNCLK0_A0  M#_DNCLK0_A0, M#_DNCLK1_A0 | #(0,1,2..) 은 숫자로 부여, 추가된 Clock Lane에 1을 부여 – 상기의 Rule이 동일 적용 (Master : M , Slave : S)
1.1 상황별 PIN name 부여 규칙
Note 1: Configuration 변경 시 Pin name은 SF로부터 이관된 Datasheet의 Pin에서 확장되어 적용한다.
Note 2: 상기의 규칙은 D-PHY Only / C-PHY Only / CDPHY Combo 공통으로 적용된다.
M#_DNCLK?_A0
Datasheet상의 정의된 Pin name
Master / Slave 갯수 구분
Lane 구성 변경시의 구분

## Slide 4
1. 서브라이선스 IP _ Pin name 부여규칙
Category #1 | Category #2 | Categroy #3 | Categroy #4 | 파일네임 규칙 및 구성
FE-COMMON | Model | NC | - | (ip name).nc.vp (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d.nc.vp)
 |  | VCS | - | (ip name).vcs.vp (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d.vcs.vp)
 | LEF | - | - | (ip name).lef (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d.lef)
 | LIBERTY | - | - | -. (ip name_pvt).db (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d_ffpg_0p8250v_125c_sigcmax_lvf.db) -. (ip name_pvt).lib (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d_ffpg_0p8250v_125c_sigcmax_lvf.lib)
 | TWRAP | - | - | (wrapper_for_ip name).v (ex. wrapper_for_rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d.v)
 | ATPG (ip name).tmaxlog | lib | - | (#######).tv (ex. ln04lpp_esd_s7p94t_cdm_rvt_c60l04.tv)
 |  | model | - | (ip name).scan.v (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d.scan.v)
 |  | net | - | (#######).vg (ex. apb_slave.vg)
 |  | result | - | -. core_clk.infor.cover -. (ip name).AU_faults / (ip name).ND_faults / (ip name).UD_faults / (ip name).all_faults -. (ip name).bin -. (ip name).chain_check.stil / (ip name).scan_full.stil -. (ip name).wgl
 |  |  | testbench | -. (ip name).scan_full.v -. (ip name).scan_full.v.#.vec (#: 0,1,2,3 ---- ) -. (ip name).scan_full.v.cfg -. (ip name).scan_full.v.po.name
 |  | Tmax_scr | - | -. (ip name).spf / (ip name).tcl
 | TB_FUNCTION | NC | 폴더구성은 bench 구조에 따라 생성 | -. vcode.f / ####.v
 |  | VCS |  | 
1.2 DK 파일 Name 구성 규칙

## Slide 5
1. 서브라이선스 IP _ Pin name 부여규칙
Category #1 | Category #2 | Categroy #3 | Categroy #4 | 파일네임 규칙 및 구성
FE-COMMON | TB_VECTOR_GEN | NC | 폴더구성은 bench 구조에 따라 생성 | -. vcode.f / ####.v
 |  | VCS | - | 
 | POST_SIM_NET (sdf_annotation.v) | MODEL | NC | (ip name).post.nc.vp (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d.post.nc.vp)
 |  |  | VCS | (ip name).post.vcs.vp (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d.post.vcs.vp)
 |  | NET | - | -. ####.v / ####.vg
 |  | SDF | - | -. (block.pvt).sdf (ex. apb_salve.ffpg_0p8250v_125c_sigcmin.func.sdf)
 |  | TIMING_EXCEPTION | - | -. async_list.tcl
BE-COMMON | CIR | - | - | (ip name)_prefix.cdl (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d._prefix.cdl)
 | DFM | - | - | (ip name)_DFM.rpt (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d._DFM.rpt)
 | DRC | - | - | -. drc.calibre (주석: tool에 따라 다름).run -. (ip name).sum (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d..sum) -. sourceme_ip_drc.공정_bash (공정: ln04lpp, ln05lpe)
 | GDS | - | - | (ip name).oas (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d.oas)
 | LVS | - | - | -. ERC.(ip name).rep (ex. ERC.rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d.rep) -. 공정.lvs.cal (공정: ln04lpp, ln05lpe 와 같이 Full name)  (ex. ln04lpp.lvs.cal) -. lvs_calibre (주석: tool에 따라 다름).run -. (ip name).lvs (ex. rs_dcphy6310_ln04lpp_m0s22d..lvs) -. sourceme_ip_lvs.공정_bash (공정: ln04lpp, ln05lpe)
1.2 DK 파일 Name 구성 규칙 (계속)

## Slide 6
1. 서브라이선스 IP _ Pin name 부여규칙
Category #1 | Category #2 | Categroy #3 | Categroy #4 | 파일네임 규칙 및 구성
Platform_PSI_CMN | CPM | - | - | -. #####.sp / #####.inc
 | IBIS_AMI | RX | - | (ip name)_rx.ami / (ip name)_rx.dll / (ip name)_rx.ibs / (ip name)_rx.pdb (ip name)_rx_###.dll / (ip name)_rx_###.pdb / (ip name)_rx_###_ibis.txt (### : x64)
 |  | TX | - | (ip name)_.tx_####.ami / (ip name)_.tx_####.dll / (ip name)_.tx_####.ibs (ip name)_.tx_####.pdb / (ip name)_.tx_####_ibis.txt (#### : ex/ 4p5g) (ip name)_.tx_####_???.dll / (ip name)_.tx_####_???.pdb / (ip name)_.tx_####_???_ibis.txt (??? : ex/ x64)
1.2 DK 파일 Name 구성 규칙 (계속)
1.2 IP Name 부여 규칙
rs_dcphy3300_ln08lpu_m4s4s4d
mo-DB IP name
공정명
Lane configuration
DCPHY : Null
DPHY Only : d
CPHY Only : c